Карта заказа

Шкаф защиты двухобмоточного трансформатора для схемы «мостик», автоматики управления выключателем и автоматики РПН

типа ШЭ2607 245

| Объект |  |
| --- | --- |
|  | (организация, ведомственная принадлежность) |

Отметьте знаком  (  то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры.

1 Выбор типоисполнения шкафа

|  | Параметры |
| --- | --- |
| Типоисполнение | Номинальный переменный ток, А | Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В | Номинальная частота, Гц |
| ( ШЭ2607 245-61Е1УХЛ4 | 1/5 | 110 | 50 |
| ( ШЭ2607 245-61Е2УХЛ4 |  | 220 |  |

2 Характеристики терминала шкафа

Выбор интерфейсов связи терминалов БЭ2704

| ( Электрический (типовое исполнение) | Тип интерфейса Ethernet |
| --- | --- |
| ( Оптический |  |
| ( 48 светодиодов (типовое исполнение) | Лицевая панель |
| ( 32 светодиода и 16 электронных ключей |  |

Выбор интерфейсов связи терминалов БЭ2502А

| Тип интерфейса | TTL/RS485 | Ethernet* |
| --- | --- | --- |
| ( Типовое исполнение (только МЭК 60870-5-103) | 2 шт. | не предусмотрен |
| ( Нетиповое исполнение 1 (типовой вариант для МЭК 61850) | 1 шт. | электрический |
| ( Нетиповое исполнение 2 | 1 шт. | оптический |
| * - дублированный, только для МЭК 61850 (см. ЭКРА.650321.020 РЭ). |

3 Данные по комплекту А1 шкафа – ДЗТ, ТЗНП стороны ВН, МТЗ ВН, МТЗ НН1 с пуском по напряжению, МТЗ НН2 с пуском по напряжению, ЗП, реле тока для блокировки РПН при перегрузке, токовые реле для пуска автоматики охлаждения, реле минимального напряжения сторон НН1 и НН2, реагирующие на понижение междуфазного напряжения ниже 85 % для блокировки РПН, УРОВ стороны ВН трансформатора.

| Тип трансформатора |  |
| --- | --- |
| Группа соединения обмоток трансформатора (ВН / НН) |  |
| Коэффициенты трансформации ТТ на сторонах | ВН1 |  |
|  | ВН2 |  |
|  | НН1 |  |
|  | НН2 |  |

4 Данные по комплекту А2 шкафа - автоматика управления выключателем, АПВ, максимальная токовая защита с комбинированным пуском по напряжению, токовая ненаправленная защита нулевой последовательности, обеспечивается прием сигналов от ГЗ, УРОВ, защита от неполнофазного режима, защита от непереключения фаз.

Параметры автоматов питания (с независимым расцепителем для защиты электромагнитов выключателя от длительного протекания тока управления)

| Автоматы питания ЭМУ | Iном , А | Iотс /Iном , о.е. | В составе шкафа |
| --- | --- | --- | --- |
| ( АП50Б (поставляется россыпью) |  |  | - |
| ( * |  |  | ( |
| * Определяется заказчиком |  |

5 Данные по комплекту А3 шкафа - автоматическое поддержание напряжения в заданных пределах; ручное регулирование напряжения; блокировка работы РПН при обнаружении неисправности привода РПН; блокировка РПН при перегрузках трансформатора; блокировка РПН при превышении 3U0 (или U2); блокировка РПН при пониженном измеряемом напряжении; коррекцию уровня регулируемого напряжения по току нагрузки (встречное регулирование); одновременный контроль двух секций шин.

Информация о РПН:

| Тип привода |  |
| --- | --- |
| Количество ступеней |  |

Установка указателя положения (выберите один из предложенных ниже вариантов):

( нет, не устанавливать

( предусмотреть только посадочное отверстие (логометр будет установлен на объекте)

( да, установить (логометр устанавливается на предприятии-изготовителе)

| Указатель положения РПН | Установочные размеры |
| --- | --- |
| ( УП-25-Г-RS485-ТП-Бл-РВ | 91х91х114 мм |
| (* |  |
| *Определяется заказчиком |

6 Данные по конструктиву шкафа

| Передняя дверь шкафа |
| --- |
| ( металлическая с обзорным окном (типовое исполнение) |
| ( обзорная |
| Высота козырька*, мм | ( нет | ( 100 | ( 200 |
| * - для шкафов с двухсторонним обслуживанием козырёк устанавливается спереди и сзади, а для одностороннего –спереди |

Габаритные размеры шкафа (ширина × глубина × высота, высота цоколя), мм

( 808 х 660 х 2155, в т.ч. цоколь 100 (типовое исполнение) *

( 800 х 660 х 2155, в т.ч. цоколь 100.

* Высота и глубина шкафа дана с учетом рым-болтов и ручек (см. РЭ)

Типовое исполнение шкафа: конструктив ШМЭ (НПП ЭКРА), двустороннего обслуживания.

Указательные реле РУ21 в цепях сигнализации шкафа:

( нет (типовое исполнение)

( есть

| 7 Дополнительные требования: |  |
| --- | --- |

| 8 Количество шкафов: |  |
| --- | --- |

| 9 Оперативное обозначение на двери (козырьке) шкафа |
| --- |
| Позиция установки (по плану размещения) | Диспетчерское наименование | Код KKS* |
| * - универсальная система классификации и кодирования оборудования |

| 10 Предприятие-изготовитель: | ООО НПП “ЭКРА”, 428003, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, 3. |
| --- | --- |

| 11 Заказчик: | Предприятие |  |
| --- | --- | --- |
|  | Руководитель |  |  |  |
|  |  | (Ф.И.О.) |  | (Подпись) |

Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

| Место работы (организация) |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Контактный телефон |  |
| e-mail |  |

# Footnotes

Одновременно с данной картой заказа необходимо заполнить карты заказа на оборудование связи и программное обеспечение.