# Карта  заказа  
терминала  трансформатора напряжения секции  БЭ2502А04ХХ

Место установки терминала ____________________________________________________________________________________________

(организация, энергетический объект установки и т.д.)

Количество терминалов_____________________ шт.

# 1 Выбор типоисполнения терминала

Отметьте знаком ( в таблице 1 требуемое типоисполнение терминала и необходимые дополнительные функции защит и автоматики.

# Таблица 1

| Типоисполнение терминала | Параметры | Количество | Функции защиты, ИО и автоматики* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальное напряжение переменного тока, В | Номинальное напряжение оперативного питания, В | Аналоговых каналов тока/ напряжения | Дискретных входов/ выходных реле | ЗМН | ЗПН | ЗОЗЗ | Защита от феррорезонанса | ИО напряжения обратной последова-тельности | АВР | Контроль исправ-ности ТН | АЧР, ЧАПВ |
|  |  | Постоянного тока | Переменного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( БЭ2502А0402-61Е1 УХЛ3.1 | 100 | 110 | - | 0/ 4 | 24/ 19 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| ( БЭ2502А0402-61Е2 УХЛ3.1 |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |
| ( БЭ2502А0402-61Е4 УХЛ3.1 |  | - | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( БЭ2502А04** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * ИО – измерительный орган, ЗМН – защита минимального напряжения, ЗПН – защита от повышенного напряжения, ЗОЗЗ – защита от замыканий на землю, защита от феррорезонанса, АВР – автоматическое включение резерва, ТН – трансформатор напряжения, АЧР – автоматическая частотная разгрузка, ЧАПВ – частотное автоматическое повторное включение. ** типоисполнения по параметрам заказчика (заполнить соответствующие графы) |

2 Нижнее предельное рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 25 °С (типовое исполнение), ( по заказу до минус 40 °С

3 Выбор наличия серии стандартов МЭК 61850

Отметьте знаком ( в таблице 2 требуемые параметры серии стандартов  МЭК 61850

# Таблица 2

| Наличие серии стандартов МЭК 61850 | Ethernet | ТТL/RS-485* |
| --- | --- | --- |
| ( | Нет | нет | 1 шт. |
| ( | Есть | 2 Электрических (RJ45) |  |
| ( | Есть | 2 Оптических (LC-разъём) |  |
| * Для подключения преобразователей связи (МЭК 60870-5-103) в терминале установлен 1 порт ТТL |

4 Вариант установки

Отметьте знаком ( в таблице 3 требуемые параметры

Таблица 3

| ( | Стандартный (ЭКРА.305651.021-05) |
| --- | --- |
| ( | С уменьшенной монтажной глубиной на 50 мм |
| ( | С уменьшенной монтажной глубиной на 100 мм |
| ( | Поворотная рама |

5 Дополнительные требования: _________________________________________________________

# 6 Предприятие-изготовитель: ООО НПП «ЭКРА», 428020, г. Чебоксары, пр. И. Я. Яковлева, д. 3, пом. 541

7 Заказчик:    Предприятие   ____________________________________________________

Руководитель  _____________________________        ______________

(Подпись)

# Footnotes

Одновременно с данной картой заказа необходимо заполнить карты заказа на оборудование связи и программное обеспечение.